Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika

bezpečnostních zásad.

 Nesmírně důležité je nechat si pravidelně čistit komín a kontrolovat jeho technický

stav. Nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již

dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem

uhelnatým. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a

kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po jejím

skončení.

 Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se

spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že

se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva.

O provedení čištění vydá kominík doklad.

 Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat

v řádném stavebně technickém stavu, tj. komínový plášť by měl být udržován

celistvý a neprodyšný, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno

omítnut. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a

technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě komína

může mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do

komínového tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit

vážné poškození zdraví.

 Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od

něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr – riziko zvyšují zejména

textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné

hořlavé stavební prvky (např. trám). Požáry často vznikají například žhnutím trámů

zazděných v komíně (obvyklé zejména u starších staveb).

 Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce

nebo majitel objektu, ne kominík.

V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z

blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v

komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do

příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími

dvířky nebo ze střechy do komína.

I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu

způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, že čas

věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny

se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí

a zabezpečí váš majetek před požáry.

Prevence je jednoduchá: pravidelné kontroly komínů, pravidelné kontroly topidel, zejména

plynových zařízení, na trhu lze rovněž zakoupit CO alarmy, které dokáží upozornit na

nebezpečnou hladinu tohoto jedovatého plynu v ovzduší.

Dále je potřeba vědět že:

 za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu

nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce,

 u jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná

paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná

paliva,

 při kontrolách a čištění 2x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových

odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba

kratší 6 měsíců,

 při kontrolách a čištění 3x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových

odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba

kratší 4 měsíců,

 pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva

v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě

potřeby i čistí nejméně 1x za rok,

 spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího

v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně 2x za dva

měsíce,

 ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí

| Výkon přípojného spotřebiče paliv | Činnost | Palivo |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pevné | Kapalné | Plynné |
|  |  | Celoroční provoz | Sezónní provoz |  |  |
| Do 50kW včetně | Čištění spalinových cest | 3x | 2x | 3x | 1x |
|  | Kontrola spalinových cest | 1x | 1x | 1x |
|  | Výběr pevných (tuhých)znečišťujících částí a kondenzátu | 1x | 1x | 1x |
| Nad 50 kW | Kontrola a čištění spalinových cest | 2x | 1x | 1x |
|  | Výběr pevných (tuhých)znečišťujících částí a kondenzátu | 2x | 1x | 1x |
|  | Čištění spotřebiče paliv | 2x | Nejméně podle návodu výrobce |

nejméně 1x za rok.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty od 1. 1. 2011